Фитинги ГЕБО

Обжимные соединительные чугунные.

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Фитинги ГЕБО зажимные соединительные чугунные предназначены для установки на трубопроводах в качестве соединительного элемента для воды и сжатого воздуха.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические данные и характеристики фитингов указаны в таблице.

  - Установочное положение фитингов на трубопроводе – любое.

| Среда | Вода, сжатый воздух. |
| --- | --- |
| Рабочее давление: | Вода – PN 1,0 МПа; сжатый воздух – PN 0,4 МПа (только для стальных труб). |
| Рабочая температура: | Вода +80 0С; сжатый воздух -20 0С … +70 0С |
| Тип труб | Стальные, стальные оцинкованные, полиэтиленовые. |
| Диаметр DN | ½ “ | ¾ “ | 1 “ | 1 ¼ “ | 1 ½ “ | 2 “ |
| Наружный диаметр труб, мм | 19,5-21,8 | 24,5-27,3 | 31,4-34,2 | 42-42,9 | 47,9-51,5 | 59,7-63,5 |
| Технические указания | Фитинги предназначены для соединения труб с гладким концами. Допускается отклонение трубы от оси до 3 0 в любом направлении. Соединители – устойчивы к нагрузкам растяжения и сдвига. Они предназначены для однократного применения, но при условии замены уплотнения могут быть использованы многократно. |

- ПОРЯДОК МОНТАЖА.

|  | Перед монтажом необходимо обратить внимание на то, чтобы концы труб были гладкие, без острых кромок, не деформированы и неокрашены. Гайку (1), зажимное кольцо (2), прижимное кольцо (3) и уплотнение (4) надеть на конец трубы в том порядке, как изображено на рисунке. Конец трубы вставить в корпус (5) соединителя. Труба (6) не должна быть вставлена до упора, а для фитингов типа ОК (муфта), ТК (тройник) так, чтобы после соединения две трубы не касались друг друга. Конец трубы должен перекрывать уплотнение (4) примерно на 10 мм. |
| --- | --- |

- Уплотнение (4), прижимное кольцо (3) и зажимное кольцо (2) надвинуть к корпусу (5). Гайка (1) прочно завинчивается на корпусе (5). При этом следует не допускать вращения трубы.

При применении динамометрического ключа рекомендуются следующие моменты затяжки:

## Для труб размером  ½ “ … 1" – 120 Нм; 1 ¼" …2" – около 150 Нм.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие фитингов ГЕБО требованиям ГОСТ 8944.

4.2. Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации фитингов – 12 месяцев. Срок службы – не менее 10 лет.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Фитинги ГЕБО транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.

6.1. Партия фитингов ГЕБО произведена Gebo Technika Sp.z o.o.(Варшава), сертификат ISO 9001 №75 100 6847.

| ООО"Стройпласт" |
| --- |
| г.Саратов ул.Чернышевского д 2 тел.- факс (845-2)72-94-93 Цены на 04.04.16 г. г.Энгельс ул Саратовская 10 «Сделай сам» т.(845-3)555-429 |  |  |  |
| e-mail: splastsar@rambler.ru, www.splastsar.narod.ru 24,01,2007 |

Фитинги ГЕБО.Обжимные соединительные чугунные.

Соединитель с наружной резьбой                       Соединитель с внутренней резьбой

| DхDy | Цена за руб/шт |  | DхDy | Цена за руб/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АК 2" | 1590-00 |  | IК 2" | 1590-00 |
|  |  |  | IК 1 1/2" | 1040-00 |
| АК 1 1/2" | 995-00 |  |  |  |
|  |  |  | IК 1 1/4" | 820-00 |
| АК 1 1/4" | 825-00 |  |  |  |
|  |  |  | IК 1" | 645-00 |
| АК 1" | 610-00 |  |  |  |
|  |  |  | IК 3/4" | 461-00 |
| АК 3/4" | 495-00 |  |  |  |
|  |  |  | IК 1/2" | 430-00 |
| АК 1/2" | 425-00 |  |  |  |

# Обойма ремонтная с водоотводом

| DхDy | Цена за руб/шт |
| --- | --- |
| ANB ½" х 1/2" | 380-00 |
| ANB 3/4"х 1/2" | 445-00 |
| ANB 1" х 1/2" | 580-00 |
| ANB 1" х 3/4" | 565-00 |
| ANB 1.1/4"х3/4" | 690-00 |
| ANB 1.1/2"х3/4" | 920-00 |
| ANB 2"х1" | 1215-00 |
| ANB 4"х1" | 2460-00 |
| ANB 4"х1.1/2" | 2420-00 |
| ANB 4" х 11/4" | 2420-00 |
| ANB 4" х 2" | 2545-00 |

1		Хомут ремонтный оцинкованный 1/2" 70мм(21.3)  "Краб"  Россия — 140 руб

2		Хомут ремонтный оцинкованный 3/4" 70мм(26.9)  "Краб"  Россия - 150 руб

3		Хомут ремонтный оцинкованный 1" 70мм(33.5)  "Краб"  Россия - 163 руб

4		Хомут ремонтный оцинкованный 1.1/4" 70мм(42.3)  "Краб"  Россия - 176 руб

5		Хомут ремонтный оцинкованный  2" 70мм(60)  "Краб"  Россия - 286.00

6	.Хомут ремонтный оцинкованный  2.1/2" 75мм(60)  "Краб"  Россия - 317 руб

7	.Хомут ремонтный оцинкованный  3" 70мм(88.5)  "Краб"  Россия - 354 руб

8	.Хомут ремонтный оцинкованный 3.1/2"  - 720 руб

9.	Хомут ремонтный оцинкованный  4" 120мм  "Краб"  Россия - 750 руб

10.Американка оцинкованная  вн.-нар.1.1/4" Platinum  (Польша) - 161 руб